№617

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

(патологоанатомическое отделение).

1.

Наименование: Биопсийные кассеты с прокладками для гистологической проводки тканей – 2 500 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Биопсийные кассеты с прокладками для гистологической проводки тканей | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Устойчивы к действию химических реактивов.

2.

Наименование: Блюдо или кювета эмалированная (разные) –

1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блюдо или кювета эмалированная размером не менее 300х300 мм. | 1 шт. |
| 2. | Блюдо или кювета эмалированная размером не менее 300х250 мм. | 1 шт. |
| 3. | Блюдо или кювета эмалированная размером не менее 400х250 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Устойчивость к дезинфекции.

3.

Наименование: Бюкс – 100 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бюкс | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал – светлое стекло.

- Форма – цилиндрическая с притертой крышкой.

4.

Наименование: Ванночка для секционного набора– 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ванночка для секционного набора | 1 шт. |
| 2. | Крышка | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Изготавливается из ударопрочных, химически стойких полимерных материалов.

- Объем ванночки: не менее 10 л.

5.

Наименование: Воронка – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Воронка из термостойкого стекла: диаметр 150 мм. | 4 шт. |
| 1.2. | Воронка из пластика: диаметр 25мм. | 2 шт. |
| 1.3. | Воронка из пластика: диаметр 75 мм. | 2 шт. |
| 1.4. | Воронка из пластика: диаметр 125 мм. | 2 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Устойчивость к дезсредствам.

6.

Наименование: Долото медицинское большое с граненой ручкой, плоское, шириной 12 и 25 мм. – 2 комплекта.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Долото медицинское большое с граненой ручкой, плоское, шириной рабочей части не менее 12 мм. | 1 шт. |
| 2. | Долото медицинское большое с граненой ручкой, плоское, шириной рабочей части не менее 25 мм. | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Лезвие – плоское, заточенная режущая кромка.

2.3. Ручка долота – шестигранной конфигурации с продольными и поперечными насечками.

2.4. Длина долота: не менее 230 мм.

2.5. Длина рабочей части лезвия: не менее 50 мм.

7.

Наименование: Долото медицинское ушное малое

желобоватое – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Долото медицинское ушное малое желобоватое | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Ручка долота – рифленая.

2.3. Ширина рабочей части: не менее 6 мм.

8.

Наименование: Зажим кишечный эластичный

(прямой и изогнутый) – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зажим кишечный эластичный прямой | 1 шт. |
| 2. | Зажим кишечный эластичный изогнутый | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 235 мм.

9.

Наименование: Зонд трупный с делением – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зонд трупный с делением | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Имеет вид стержня, заканчивающего утолщением сферической формы.

2.2. Длина: не менее 360 мм.

2.3. Диаметр: не менее 3 мм.

10.

Наименование: Зонд хирургический желобоватый – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зонд хирургический желобоватый | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Углубление в виде желоба по длине.

  - Длина не менее 170 мм.

2.3.  Материал: нержавеющая сталь.

11.

Наименование: Зонд хирургический пуговчатый

двусторонний – 4 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зонд хирургический пуговчатый двусторонний | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Утолщение на обоих концах в виде пуговки.

2.3. Длина: не менее 160 мм.

12.

Наименование: Игла препаровальная – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Игла препаровальная прямая | 1 шт. |
| 2. | Игла препаровальная закругленная | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

13.

Наименование: Игла трупная изогнутая – 10 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Игла трупная изогнутая | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Диаметр игольной проволоки не менее 1,8 мм.

  - Длина развернутой иглы не менее 100 мм.

14.

Наименование: Иглодержатель – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Иглодержатель размером не менее 130 мм | 1 шт. |
| 2. | Иглодержатель размером не менее 150 мм | 1 шт. |
| 3. | Иглодержатель размером не менее 180 мм | 1 шт. |
| 4. | Иглодержатель размером не менее 200 мм | 1 шт. |
| 5. | Иглодержатель размером не менее 230 мм | 1 шт. |
| 6. | Иглодержатель размером не менее 260 мм | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Замок – с винтом.

2.3. Наличие кремальеры.

15.

Наименование: Крючок хирургический четырехзубый острый

средний – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крючок хирургический четырехзубый острый средний | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

16.

Наименование: Ложка измерительная для жидкости – 4 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ложка измерительная для жидкости | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 300 мм.

17.

Наименование: Лупа бинокулярная козырьковая – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лупа бинокулярная козырьковая | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Устойчивость к дезинфиции.

2.2. Антибликовое покрытие.

18.

Наименование: Лупа ручная складная – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лупа ручная складная | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Оптическая сила – не менее 10 дптр.

  - Увеличение (кратность): не менее 3,5.

  - Тип линзы – двояковыпуклая.

  - Диаметр линзы: не менее 60 мм.

### Антибликовое покрытие.

19.

Наименование: Молоток анатомический с крючком – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Молоток анатомический с крючком | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 280 мм.

20.

Наименование: Нож мозговой – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нож мозговой | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Длина: не менее300 мм.

  - Имеет плоское, закругленное на конце лезвие.

  - Материал: нержавеющая сталь.

21.

Наименование: Нож хрящевой реберный – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Нож хрящевой реберный | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Размер: не менее 205 мм.

2.2. Длина лезвия: не менее 75 мм.

2.3. Материал: нержавеющая сталь.

22.

Наименование: Ножницы для вскрытия сосудов изогнутые по ребру – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ножницы для вскрытия сосудов изогнутые по ребру | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

2.2 Длина: не менее 135 мм.

2.3 Наличие изгиба по горизонтали.

23.

Наименование: Ножницы медицинские анатомические

кишечные – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ножницы медицинские анатомические кишечные | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 205 мм.

24.

Наименование: Ножницы медицинские глазные остроконечные прямые – 3 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ножницы медицинские глазные остроконечные прямые | 1 шт. |

- Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 115 мм.

25.

Наименование: Ножницы медицинские хирургические с одним острым концом – 2 шт.

1. Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ножницы медицинские хирургические с одним острым концом | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Ножницы прямые, с одним острым концом.

  - Размер: не менее 140 мм.

  - Материал: нержавеющая сталь.

26.

Наименование: Ножницы хирургические тупоконечные

прямые – 7 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ножницы хирургические тупоконечные прямые | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 140 мм.

27.

Наименование: Папка для препаратов – 10 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Папка для препаратов | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Изготовлена из полимерных материалов.

2.2. Количество ячеек – не менее 100 шт.

28.

Наименование: Парафинонагреватель – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Парафинонагреватель | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал внутреннего бака парафинонагревателя: алюминий.

2.2. Наличие датчика поддержания температуры.

29.

Наименование: Пила медицинская листовая – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пила медицинская листовая | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 290 мм.

30.

Наименование: Пила сцинтилляционная – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пила сцинциляционная | 1 шт. |
| 2. | Фреза сменная | 10 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Потребляемая мощность – не менее 250 Вт.

31.

Наименование: Пинцет анатомический длиной 150 мм. – 4 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пинцет анатомический | 1 шт. |

2. Технические требования.

  - Материал: нержавеющая сталь.

  - Длина: не менее 150 мм.

32.

Наименование: Пинцет зубчато-лапчатый (разные) – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пинцет зубчато-лапчатый длиной не менее 150 мм. | 3 шт. |
| 2. | Пинцет зубчато-лапчатый длиной не менее 200 мм. | 4 шт. |
| 3. | Пинцет зубчато-лапчатый длиной не менее 250мм. | 3 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Профиль: прямой.

2.3. Бранши: зубчато-лапчатые.

33.

Наименование: Распатор прямой – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Распатор прямой | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

2.2. Длина: не менее 200 мм.

34.

Наименование: Склянка с притертой пипеткой – 1 комплект.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Склянка с притертой пипеткой тёмного стекла, объём 30 мл. | 4 шт. |
| 1.2. | Склянка с притертой пипеткой тёмного стекла, объём 60 мл. | 4 шт. |
| 1.3. | Склянка с притертой пипеткой тёмного стекла, объём 125 мл. | 4 шт. |
| 1.4. | Склянка с притертой пипеткой прозрачного стекла, объём 30 мл. | 4 шт. |
| 1.5. | Склянка с притертой пипеткой прозрачного стекла, объём 60 мл. | 4 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Пипетка плотно закрывает склянку.

35.

Наименование: Склянка с тубусом – 5 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Склянка с тубусом | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: стекло.

2.2. Наличие резиновой пробки.

2.3. Наличие крана.

2.4. Ёмкость: не менее 10 л.

36.

Наименование: Череподержатель – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Череподержатель | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1 Материал: нержавеющая сталь.

37.

Наименование: Шпатель двусторонний– 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шпатель двусторонний | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

38.

Наименование: Шпатель односторонний – 2 штуки.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шпатель односторонний | 1 шт. |

2. Технические требования.

2.1. Материал: нержавеющая сталь.

39.

Наименование: Щипцы костные – кусачки с двойной передачей с прямыми губками, изогнутые по плоскости – 2 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы костные – кусачки с двойной передачей с прямыми губками, изогнутые по плоскости | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина: не менее 150 мм.

40.

Наименование: Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками, изогнутые по плоскости – 1 шт.

- Состав (комплектация).

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками, изогнутые по плоскости | 1 шт. |

2. Технические требования.

- Материал: нержавеющая сталь.

- Длина: не менее 150 мм.